2015-03-06

| Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 ul. Mickiewicza 1 12-100 Szczytno | Wykonawca: |
| --- | --- |

Przedmiar robót Nr:	1/E

Nazwa budowy: Szczytno

Adres budowy: ul. Śląska, 12-100 Szczytno

Obiekt: Zespół Szkół Nr 1 - pawilon szkolny

Rodzaj robót: Instalacje elektryczne - ogólnego przeznaczenia

Charakterystyka Robót:

- wymiana rozdzielnic,

- przebudowa instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych korytarzy i łazienek,

- przebudowa instalacji zasilającej oświetlenia i gniazd wtykowych klas lekcyjnych i zaplecza,

- badania i pomiary.

CPV: 45311000-0, Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

Data oprac.: 2015-03-06

Podstawa opracowania: KNNR 5, KNR 13-21, KNR 4-01I, KNNR 9, KNNR 3, KNR 5-14, KNR 5-06

Waluta: PLN

| Sporządził: | Sprawdził: |
| --- | --- |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Tablica rozdzielcza TG |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 9 0201-060-020 | Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5 m2 | 1,000 | szt |  |  |
| 2 | KNNR 3 0304-010-060 | Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej,z otynkowaniem | 0,070 | m3 |  |  |
| 3 | KNNR 5 0404-060-020 | Obudowy o powierzchni do 0,2 m2 do tablic rozdzielczych - rozdzielnica licznikowa | 1,000 | szt |  |  |
| 4 | KNNR 5 0404-060-020 | Obudowy o powierzchni do 0,2 m2 do tablic rozdzielczych - rozdzielnica głównego wyłącznika p-poż, zabezpieczeń WLZ i zabezpieczeń obwodów oświetlenia zewnętrznego, korytarzy i ewakuacyjnego, | 1,000 | szt |  |  |
| 5 | KNNR 5 1201-010-020 | Osadzanie w podłożu kołków plastikowych rozporowych na ścianie lub stropie | 8,000 | szt |  |  |
| 6 | KNNR 5 0407-040-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Rozłącznik DPX 100 A z wyzwalaczem wzrostowym | 1,000 | szt |  |  |
| 7 | KNNR 5 0407-040-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Rozłącznik R 303 40 A | 3,000 | szt |  |  |
| 8 | KNNR 5 0407-03010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy | 3,000 | szt |  |  |
| 9 | KNNR 5 0407-010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | 1,000 | szt |  |  |
| 10 | KNNR 5 0407-010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | 4,000 | szt |  |  |
| 11 | KNNR 5 0407-03010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Ogranicznik przepięć 4-ro polowy | 1,000 | szt |  |  |
| 12 | KNNR 5 0408-020-020 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych. Listwa przyłączowa (zaciskowa) | 1,000 | szt |  |  |
| 13 | KNNR 5 0408-030-020 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych. Szyna łączeniowa 3-biegunowa | 3,000 | szt |  |  |
| 14 | KNNR 5 1203-080-020 | Podłączanie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce | 12,000 | szt |  |  |
| 15 | KNNR 5 1203-100-020 | Podłączanie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce | 15,000 | szt |  |  |
| 16 | KNR 5-14 0517-0605-040 | Układanie przewodów miedzianych typu LgY-750 V o przekroju 16 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach | 6,000 | m |  |  |
| 17 | KNNR 5 1204-020-020 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 16 mm2 | 34,000 | szt |  |  |
| 18 | KNNR 5 1203-040-020 | Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | 34,000 | szt |  |  |
| 19 | KNR 13-21 0107-01-090 | Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielnicy na napięcie do 1 kV o ilości pól do 10 /segmentów/ | 2,000 | kpl |  |  |
| 20 | KNR 13-21 0107-02-090 | Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielnicy na napięcie do 1 kV za każde następne rozpoczęte 10 pól /segmentów/ | 2,000 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Tablica rozdzielcza T-1 |  |  |  |  |
| 21 | KNNR 9 0201-050-020 | Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5 m2 | 1,000 | szt |  |  |
| 22 | KNR 4-01I 0303-02-050 | Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły | 0,140 | m2 |  |  |
| 23 | KNNR 5 0404-060-020 | Obudowy o powierzchni do 0,2 m2 do tablic rozdzielczych | 1,000 | szt |  |  |
| 24 | KNNR 5 1201-010-020 | Osadzanie w podłożu kołków plastikowych rozporowych na ścianie lub stropie | 4,000 | szt |  |  |
| 25 | KNNR 5 0407-040-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Rozłącznik 3 (4)-biegunowy | 1,000 | szt |  |  |
| 26 | KNNR 5 0407-04010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy | 3,000 | szt |  |  |
| 27 | KNNR 5 0407-010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | 7,000 | szt |  |  |
| 28 | KNNR 5 0407-010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | 8,000 | szt |  |  |
| 29 | KNNR 5 0408-030-020 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych. Szyna łączeniowa 3-biegunowa | 4,000 | szt |  |  |
| 30 | KNNR 5 1203-080-020 | Podłączanie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce | 45,000 | szt |  |  |
| 31 | KNR 5-14 0517-0408-040 | Układanie przewodów miedzianych typu LgY-750 V o przekroju 6,0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach | 6,000 | m |  |  |
| 32 | KNNR 5 1204-010-020 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2 | 24,000 | szt |  |  |
| 33 | KNNR 5 1203-030-020 | Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce | 24,000 | szt |  |  |
| 34 | KNR 13-21 0107-01-090 | Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielnicy na napięcie do 1 kV o ilości pól do 10 /segmentów/ | 1,000 | kpl |  |  |
| 35 | KNR 13-21 0107-02-090 | Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielnicy na napięcie do 1 kV za każde następne rozpoczęte 10 pól /segmentów/ | 3,000 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Tablica rozdzielcza T-2 |  |  |  |  |
| 36 | KNNR 9 0201-050-020 | Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5 m2 | 1,000 | szt |  |  |
| 37 | KNR 4-01I 0303-02-050 | Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły | 0,140 | m2 |  |  |
| 38 | KNNR 5 0404-060-020 | Obudowy o powierzchni do 0,2 m2 do tablic rozdzielczych | 1,000 | szt |  |  |
| 39 | KNNR 5 1201-010-020 | Osadzanie w podłożu kołków plastikowych rozporowych na ścianie lub stropie | 4,000 | szt |  |  |
| 40 | KNNR 5 0407-040-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Rozłącznik 3 (4)-biegunowy | 1,000 | szt |  |  |
| 41 | KNNR 5 0407-04010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy | 3,000 | szt |  |  |
| 42 | KNNR 5 0407-010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | 8,000 | szt |  |  |
| 43 | KNNR 5 0407-010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | 9,000 | szt |  |  |
| 44 | KNNR 5 0408-030-020 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych. Szyna łączeniowa 3-biegunowa | 4,000 | szt |  |  |
| 45 | KNNR 5 1203-080-020 | Podłączanie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce | 51,000 | szt |  |  |
| 46 | KNR 5-14 0517-0408-040 | Układanie przewodów miedzianych typu LgY-750 V o przekroju 6,0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach | 6,000 | m |  |  |
| 47 | KNNR 5 1204-010-020 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2 | 24,000 | szt |  |  |
| 48 | KNNR 5 1203-030-020 | Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce | 24,000 | szt |  |  |
| 49 | KNR 13-21 0107-01-090 | Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielnicy na napięcie do 1 kV o ilości pól do 10 /segmentów/ | 1,000 | kpl |  |  |
| 50 | KNR 13-21 0107-02-090 | Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielnicy na napięcie do 1 kV za każde następne rozpoczęte 10 pól /segmentów/ | 3,000 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | Tablica rozdzielcza T-3 |  |  |  |  |
| 51 | KNNR 9 0202-070-020 | Demontaż skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 50 kg | 1,000 | szt |  |  |
| 52 | KNNR 3 0304-010-060 | Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej,z otynkowaniem | 0,035 | m3 |  |  |
| 53 | KNNR 5 0404-060-020 | Obudowy o powierzchni do 0,2 m2 do tablic rozdzielczych | 1,000 | szt |  |  |
| 54 | KNNR 5 1201-010-020 | Osadzanie w podłożu kołków plastikowych rozporowych na ścianie lub stropie | 4,000 | szt |  |  |
| 55 | KNNR 5 0407-040-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Rozłącznik 3 (4)-biegunowy | 1,000 | szt |  |  |
| 56 | KNNR 5 0407-04010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy | 1,000 | szt |  |  |
| 57 | KNNR 5 0407-020-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy | 1,000 | szt |  |  |
| 58 | KNNR 5 0407-010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | 5,000 | szt |  |  |
| 59 | KNNR 5 0407-010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | 6,000 | szt |  |  |
| 60 | KNNR 5 0408-030-020 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych. Szyna łączeniowa 3-biegunowa | 3,000 | szt |  |  |
| 61 | KNNR 5 1203-080-020 | Podłączanie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce | 33,000 | szt |  |  |
| 62 | KNNR 5 1203-090-020 | Podłączanie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce | 5,000 | szt |  |  |
| 63 | KNR 5-14 0517-0408-040 | Układanie przewodów miedzianych typu LgY-750 V o przekroju 6,0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach | 5,000 | m |  |  |
| 64 | KNNR 5 1204-010-020 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2 | 20,000 | szt |  |  |
| 65 | KNNR 5 1203-030-020 | Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce | 20,000 | szt |  |  |
| 66 | KNR 13-21 0107-01-090 | Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielnicy na napięcie do 1 kV o ilości pól do 10 /segmentów/ | 1,000 | kpl |  |  |
| 67 | KNR 13-21 0107-02-090 | Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielnicy na napięcie do 1 kV za każde następne rozpoczęte 10 pól /segmentów/ | 2,000 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | Ruraż i W.L.Z-y |  |  |  |  |
| 68 | KNNR 5 1209-07020-020 | Przebijanie otworów o średnicy 60 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 2 cegieł | 1,000 | szt |  |  |
| 69 | KNNR 5 1209-050-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 cegły | 6,000 | szt |  |  |
| 70 | KNNR 5 1209-120-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 40 cm | 1,000 | szt |  |  |
| 71 | KNNR 5 1207-150-040 | Wykucie bruzd dla rur: RS47, podłoże - cegła | 7,000 | m |  |  |
| 72 | KNNR 5 0101-080-040 | Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | 7,000 | m |  |  |
| 73 | KNNR 5 0201-050-040 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przewód o przekroju LgY 16 mm2 | 40,000 | m |  |  |
| 74 | KNNR 5 1207-010-040 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła | 62,000 | m |  |  |
| 75 | KNNR 5 0205-030-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - YDY-750 V, 5x6 mm2 | 65,000 | m |  |  |
| 76 | KNNR 5 1204-020-020 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 16 mm2 | 10,000 | szt |  |  |
| 77 | KNNR 5 1203-100-020 | Podłączanie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce | 30,000 | szt |  |  |
| 78 | KNNR 5 1203-040-020 | Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | 10,000 | szt |  |  |
| 79 | KNNR 5 1208-010-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm | 62,000 | m |  |  |
| 80 | KNNR 5 1208-020-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm | 7,000 | m |  |  |
| 81 | KNNR 5 1208-050-060 | Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | 0,057 | m3 |  |  |
| 82 | KNNR 5 1301-020-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 | 4,000 | pomiar |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | Instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych i przycisku p-poż. |  |  |  |  |
| 83 | KNNR 5 1209-050-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 cegły | 49,000 | szt |  |  |
| 84 | KNNR 5 1209-070-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 2 cegieł | 1,000 | szt |  |  |
| 85 | KNNR 5 1207-010-040 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła | 926,000 | m |  |  |
| 86 | KNNR 5 0204-050-040 | Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton - YDYp-750 V,3x1,5 mm2 | 527,000 | m |  |  |
| 87 | KNNR 5 0204-050-040 | Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton - YDYp-750 V,4x1,5 mm2 | 52,000 | m |  |  |
| 88 | KNNR 5 0204-050-040 | Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton - YDYp-750 V,3x2,5 mm2 | 341,000 | m |  |  |
| 89 | KNNR 5 0205-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - NKGS 2x1,5 mm2 | 6,000 | m |  |  |
| 90 | KNNR 5 1208-010-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm | 926,000 | m |  |  |
| 91 | KNNR 5 1208-050-060 | Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | 0,570 | m3 |  |  |
| 92 | KNNR 5 0104-050-040 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane na konstrukcji metalowej - luzem (do opraw w suficie podwieszanym) | 28,000 | m |  |  |
| 93 | KNNR 5 0203-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur - YDYp-750 V,3x1,5 mm2 | 28,000 | m |  |  |
| 94 | KNNR 5 0301-110-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z cegły | 49,000 | szt |  |  |
| 95 | KNNR 5 0301-020-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych osadzonychw podłożu z cegły | 17,000 | szt |  |  |
| 96 | KNNR 5 0302-010-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze | 15,000 | szt |  |  |
| 97 | KNNR 5 0302-050-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80 mm o 3 wylotach z pierścieniami odgałęźnymi | 34,000 | szt |  |  |
| 98 | KNNR 5 0304-030-020 | Odgałęźniki bryzogszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wlotach przykręcane | 6,000 | szt |  |  |
| 99 | KNNR 5 0306-020-020 | Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych | 5,000 | szt |  |  |
| 100 | KNNR 5 0306-030-020 | Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe | 4,000 | szt |  |  |
| 101 | KNNR 5 0307-010-020 | Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe | 2,000 | szt |  |  |
| 102 | KNNR 5 0307-020-020 | Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe | 3,000 | szt |  |  |
| 103 | KNNR 5 0308-010-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe końcowe. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 | 6,000 | szt |  |  |
| 104 | KNNR 5 0308-050-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 | 6,000 | szt |  |  |
| 105 | KNR 5-06 1609-03-020 | Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w wykonaniu zwykłym w zależności od rodzaju podłoża - bez uruchomienia i sprawdzenia. Podłoże ceglane | 1,000 | szt |  |  |
| 106 | KNNR 5 0503-030-090 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych. Świetlówki o źródle światła do 4x40 W - 4x18W | 10,000 | kpl |  |  |
| 107 | KNNR 5 0503-030-090 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych. Świetlówki o źródle światła do 4x40 W - 4x18W z modułem awaryjnym 1h | 6,000 | kpl |  |  |
| 108 | KNNR 5 0502-020-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 2x20 W - ewakuacyjne 8W | 6,000 | kpl |  |  |
| 109 | KNNR 5 0504-020-090 | Oprawy oświetleniowe LED bryzgoodporne, strugoodporne przykręcane - w łazienkach | 20,000 | kpl |  |  |
| 110 | KNNR 5 1301-010-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 | 43,000 | pomiar |  |  |
| 111 | KNNR 5 1301-020-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 | 1,000 | pomiar |  |  |
| 112 | KNNR 5 1304-050-020 | Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | 1,000 | szt |  |  |
| 113 | KNNR 5 1304-060-020 | Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar | 16,000 | szt |  |  |
| 114 | KNNR 5 1305-010-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | 6,000 | próba |  |  |
| 115 | KNNR 5 1305-020-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | 12,000 | próba |  |  |
| 116 | KNNR 5 1307-010-108 | Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji | 1,000 | pomiar |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | Demotaż elementów instalacji elektrycznej |  |  |  |  |
| 117 | KNNR 9 0401-070-020 | Demontaż łączników nieuszczelnionych podtynkowych,natynkowych | 7,000 | szt |  |  |
| 118 | KNNR 9 0401-080-020 | Demontaż łączników uszczelnionych z tworzywa sztucznego lub metalu | 7,000 | szt |  |  |
| 119 | KNNR 9 0402-050-020 | Demontaż gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego | 6,000 | szt |  |  |
| 120 | KNNR 9 0402-060-020 | Demontaż gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg. | 2,000 | szt |  |  |
| 121 | KNNR 9 0501-050-020 | Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych | 33,000 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys netto: |  |  |  |  |

Zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 42 | Cieśla II | r-g | 0,0224 |  |  |
| 2. | 0 | 64 | Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I | r-g | 51,5000 |  |  |
| 3. | 0 | 63 | Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I | r-g | 28,6000 |  |  |
| 4. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 10,2499 |  |  |
| 5. | 0 | 313 | Monter telekom.urządzeń stacyjnych | r-g | 2,0055 |  |  |
| 6. | 0 | 343 | Murarz III | r-g | 0,2744 |  |  |
| 7. |  | 999 | Robocizna | r-g | 413,4251 |  |  |
| 8. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 0,4284 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 506,5057 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1800102 | Cegły budowlane pełne kl.150 | szt | 13,6080 |  |  |
| 2. | 0 | 1700305 | Cement portlandzki zwykły "35" workowany | t | 0,1198 |  |  |
| 3. | 0 | 1700301 | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | kg | 1,7864 |  |  |
| 4. | 0 | 1720399 | Ciasto wapienne | m3 | 0,1003 |  |  |
| 5. | 0 | 7530310 | Gniazda wtyczkowe podwójne z uziem. p/t | szt | 6,1200 |  |  |
| 6. | 1 | 7530232 | Gniazdo 2x2P+Z, 10/16A, 250V, NT-230H | szt | 6,1200 |  |  |
| 7. | 0 | 7310999 | Klosze | szt | 10,4000 |  |  |
| 8. | 0 | 8321710 | Kołki kotwiące śred. 5 mm | szt | 2,0000 |  |  |
| 9. | 0 | 8990499 | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 54,6000 |  |  |
| 10. | 1 | 7620903 | Końcowka kablowa na żyłach Cu K 6 mm2 | szt | 70,0400 |  |  |
| 11. | 0 | 7620911 | Końcówki kablowe na żyłach Cu K 16 mm2 | szt | 45,3200 |  |  |
| 12. | 0 | 7350446 | Lampy fluorescencyjne LF 18 W | szt | 66,5600 |  |  |
| 13. | 1 | 7053391 | Listwa łączeniowe BR 4-11 | szt | 1,0000 |  |  |
| 14. | 1 | 7065455 | Łączniki izolacyjne małogabarytowe FR 303 63 A | szt | 3,0000 |  |  |
| 15. | 0 | 7510400 | Łączniki p/t Polo System,1-biegunowe | szt | 5,1000 |  |  |
| 16. | 0 | 7510421 | Łączniki p/t Polo System,świecznikowe | szt | 4,0800 |  |  |
| 17. | 1 | 0000041 | Ochronnik przepięciowy DEHNVENTIL B+C | szt | 1,0000 |  |  |
| 18. | 0 | 7540999 | Odgałęźniki w obudowie bak.bryzgoszczelne | szt | 6,1200 |  |  |
| 19. | 1 | 7305324 | Oprawa (plafoniera) LED 15W - szczelna | szt | 20,0000 |  |  |
| 20. | 1 | 7302720 | Oprawy świetlówkowe typu NOTUS 4x18W | szt | 10,0000 |  |  |
| 21. | 1 | 7302716 | Oprawy świetlówkowe typu NOTUS 4x18W z modułem awaryjnym 1h | szt | 6,0000 |  |  |
| 22. | 1 | 7302901 | Oprawy świetlówkowe ewakuacyjne z piktogramem 8 W | szt | 6,0000 |  |  |
| 23. | 0 | 1601801 | Piasek zwykły | m3 | 0,6987 |  |  |
| 24. | 0 | 7560710 | Pierścień rozgałęźny do 2,5 mm2 | szt | 34,6800 |  |  |
| 25. | 0 | 7510524 | Przełączniki świecznikowe szczelne n/t | szt | 3,0600 |  |  |
| 26. | 0 | 7922206 | Przewody miedziane LgY 16 mm2 | m | 47,8400 |  |  |
| 27. | 0 | 7951007 | Przewody YDYp-750 V,3x1,5 mm2 | m | 577,2000 |  |  |
| 28. | 0 | 7951008 | Przewody YDYp-750 V,3x2,5 mm2 | m | 354,6400 |  |  |
| 29. | 0 | 7950820 | Przewody YDY-750 V, 5x6 mm2 | m | 67,6000 |  |  |
| 30. | 0 | 7951013 | Przewody YDYp-750 V,4x 1,5 mm2 | m | 54,0800 |  |  |
| 31. | 0 | 7922204 | Przewody z żyłą Cu LgY-450/750V, 6 mm2 | m | 17,6800 |  |  |
| 32. | 1 | 8741061 | Przewód specjalny NKGS 2x1,5 mm2 | m | 6,2400 |  |  |
| 33. | 1 | 7025220 | Przyciski sterownicze p-poż w obudowie | szt | 1,0000 |  |  |
| 34. | 1 | 7540408 | Puszki instal.bez pokrywy śr.60 mm pogłębiane | szt | 15,3000 |  |  |
| 35. | 0 | 7540412 | Puszki odgałęźne p/t okrągłe 70 mm | szt | 34,6800 |  |  |
| 36. | 1 | 7053063 | Rozdzielnica wnękowa RWN 4x12 | szt | 3,0000 |  |  |
| 37. | 0 | 7052599 | Rozdzielnica licznikowa | szt | 1,0000 |  |  |
| 38. | 0 | 7053322 | Rozdzielnice tabl.trzyrzęd.wnękowe | szt | 1,0000 |  |  |
| 39. | 1 | 7065555 | Rozłączniki bezpiecznikowe R 303 40 A | szt | 3,0000 |  |  |
| 40. | 1 | 7580089 | Rura instalacyjna gładka RB 47 mm | m | 7,2800 |  |  |
| 41. | 0 | 7580105 | Rury instalacyjne typu Peschel fi 18 mm | m | 29,1200 |  |  |
| 42. | 0 | 7053385 | Szyny łączeniowe BJ 3 (16x12) | szt | 14,0000 |  |  |
| 43. | 0 | 1720200 | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | kg | 0,9968 |  |  |
| 44. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 0,0042 |  |  |
| 45. | 1 | 7064318 | Wyłaczniki kompaktowe DPX 125 4P4D (4-bieg.) 100 A z wyzwalaczem wzrostowym 230 V | szt | 1,0000 |  |  |
| 46. | 1 | 7082091 | Wyłącznik p/porażeniowy P 304 25A/30 mA | szt | 7,0000 |  |  |
| 47. | 1 | 7082062 | Wyłącznik p/porażeniowy P 302 25 A/30 mA | szt | 3,0000 |  |  |
| 48. | 1 | 7082112 | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg.400V S301 B-10 | szt | 24,0000 |  |  |
| 49. | 1 | 7082113 | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg.400V S301 B-16 | szt | 23,0000 |  |  |
| 50. | 1 | 7082300 | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg.400V S301 B 6 A | szt | 1,0000 |  |  |
| 51. | 1 | 7082308 | Wyłącznik nadprądowy 3-bieg.400V S303 C 16 A | szt | 1,0000 |  |  |
| 52. | 0 | 7510500 | Wyłączniki 1-bieg.szczelne n/t 250 V/6-10A | szt | 2,0400 |  |  |
| 53. | 0 | 7331200 | Zapłonniki ZT-A 4-20 W,ZT-E 13-80 W | szt | 64,0000 |  |  |
| 54. | 0 | 2380815 | Zaprawa cementowo-wapienna M 7 | m3 | 0,0021 |  |  |
| 55. | 1 | 7580412 | Złączka kompensacyjna do rur ZCL 47 | szt | 2,8700 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 43211 | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,0140 |  |  |
| 2. | 0 | 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,6000 |  |  |
| 3. | 0 | 39521 | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0023 |  |  |
| 4. | 0 | 34312 | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0728 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |