„Projekt współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia  i Mazury na lata 2007-2013”

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty

wspólnej : ..........................................................................................................

Adres* :     ….......................................................................................................

Tel. :        ….......................................................................................................

Regon :    ….......................................................................................................

NIP :        ….......................................................................................................

Fax :        .. …....................................................................................................

na który zamawiający ma przesyłać korespondencję

W odpowiedzi na ogłoszenie Zespołu Szkół Nr1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie o przetargu nieograniczonym na  :                                                                                     „ dostawę spawarki TIG ,półautomatu spawalniczego MIG/MAG ,urządzenia do cięcia plazmą ,palenisk gazowych – 2 szt ,szlifierki narzędziowej  oraz modernizację gilotyny  ”

- Oświadczamy ,że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  .

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ,zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy ,na następujących warunkach .

TABELA 1 – spawarka inwerterowa TIG AC/DC   -szt 1

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Parametr oczekiwany | Opis spełniania wymagań |
| 1. | Procesy spawalnicze | MMA ,TIG AC ,TIG DC ,TIG z pulsem | TAK/NIE |
| 2. | Zasilanie | 230/1/50-60 | TAK/NIE |
| 3. | Prąd spawania/napięcie/cykl pracy | 200A/18V/40% 170A/17V/60%, | TAK/NIE |
| 4. | Zakres prądu | 6-200A | TAK/NIE |
| 5. | Oprzyrządowanie | Uchwyt TIG minimum 4 m Uchwyt masowy min. 3 m Uchwyt elektrodowy min.3 m Reduktor – AG/CO2 Przyłbica spawalnicza samościemniająca | TAK/NIE |
| 6. | Normy bezpieczeństwa i niezawodności | EC 974-1 ,ROHS ,CE | TAK/NIE |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące od daty dostawy w miejsce użytkowania | TAK/NIE |
| 8. | Cena brutto za dostawę spawarki inwerterowej TIG AC/DC | ….................................................................................. |

| Producent | Model |
| --- | --- |

TABELA II – Półautomat spawalniczy MIG/MAG – szt 1

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Parametr oczekiwany | Opis spełniania wymagań |
| 1. | Zasilanie | 400 V 50 Hz/25 A | TAK/NIE |
| 2. | Cykl pracy/ prąd spawania | 35% 300 A 60% 225 A | TAK/NIE |
| 3. | Podajnik | 4-rolkowy | TAK/NIE |
| 4. | Zakres prądu spawania | 35-330 A | TAK/NIE |
| 5. | Oprzyrządowanie | Uchwyt spawalniczy o długości minimum 4 m Uchwyt spawalniczy do aluminium o długości minimum 4 m Rolki do drutu rdzeniowego - 1,0-1,2 Rolki do stali – 0,8 – 1,0 - 1,0 - 1,2 Rolki do aluminium – 1,0 – 1,2 Reduktor – AR/CO2 Przyłbica spawalnicza samościemniająca | TAK/NIE |
| 6. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące od daty dostawy w miejsce użytkowania | TAK/NIE |
| 7. | Cena brutto za Półautomat spawalniczy MIG/MAG | ….................................................................................... |

| Producent | Model |
| --- | --- |

TABELA III– Urządzenie do cięcia plazmą z kompresorem – szt 1

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Parametr oczekiwany | Opis spełniania wymagań |
|  | Urządzenie do cięcia plazmą |  |  |
| 1. | Prąd spawania/Napięcie/Cykl pracy | 60A/40% 40A/100% | TAK/NIE |
| 2. | Zasilanie | 400/3/50-60 | TAK/NIE |
| 3. | Zakres cięcia | Minimum 25 mm | TAK/NIE |
| 4. | Przepływ | 130 litrów /minutę , +/- 20% przy ciśnieniu 5,0 bar | TAK/NIE |
| 5. | Ciśnienie robocze | 6,0 bar | TAK/NIE |
| 6. | Zakres prądu | 20-60 A | TAK/NIE |
| 7. | Oprzyrządowanie | Uchwyt minimum 7,5 m Uchwyt masy minimum 3 m Zestaw części zamiennych | TAK/NIE |
|  | Kompresor |  |  |
| 8. | Typ zbiornika | Mobilny | TAK/NIE |
| 9. | Pojemność zbiornika | Minimum 100 l | TAK/NIE |
| 10. | Liczba cylindrów | Minimum 2 | TAK/NIE |
| 11. | Ilość stopni sprężania | Minimum 1 | TAK/NIE |
| 12. | Wydajność teoretyczna | Minimum 320 l/minutę | TAK/NIE |
| 13. | Wydajność efektywna | Minimum 220 l/minutę przy nadciśnieniu 7 bar | TAK/NIE |
| 14. | Maksymalna moc silnika | Minimum 2,2 kW | TAK/NIE |
| 15. | Napięcie zasilania | 400 V | TAK/NIE |
| 16. | Ciśnienie nominalne | 10 bar | TAK/NIE |
| 17. | Obroty na wale sprężarki | Minimum 1570 | TAK/NIE |
| 18. | Oprzyrządowanie | 1 manometr – ciśnienie w zbiorniku 1 manometr – ciśnienie wyjściowe po redukcji Chłodnica wylotowa sprężonego powietrza Wyłącznik ciśnieniowy z odciążającym zaworem rozruchowym | TAK/NIE |
| 19. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące od daty dostawy urządzenia w miejsce użytkowania | TAK/NIE |
| 20. | Cena brutto za urządzenie do cięcia plazmą z kompresorem | …....................................................................... |

| Producent | Model |
| --- | --- |

TABELA IV – Palenisko gazowe   - 2 szt

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Parametr oczekiwany | Opis spełniania wymagań |
| 1. | Rodzaj gazu | Propan -butan | TAK/NIE |
| 2. | Temperatura robocza | 1200 ° C | TAK/NIE |
| 3. | Rodzaj wyłożenia ogniotrwałego | Spieki korundowe | TAK/NIE |
| 4. | Zużycie gazu | Około 2,5 kg/h | TAK/NIE |
| 5. | Palnik | 2 szt | TAK/NIE |
| 6. | Oprzyrządowanie | Reduktor propan -butan Przewody minimum 3 m Stolik Okap szerokość minimum 1,7 m z wentylatorem wyciągowym | TAK/NIE |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące od daty dostawy urządzenia w miejsce użytkowania | TAK/NIE |
| 8. | Cena brutto za palenisko gazowe 2 szt | …................................................................................................. |

| Producent | Model |
| --- | --- |

TABELA V -  Szlifierka narzędziowa – 1 szt

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Parametr oczekiwany | Opis spełniania wymagań |
| 1. | Przesuw poprzeczny sań | Minimum 180 mm | TAK/NIE |
| 2. | Wartość pionowej regulacji głowicy | Minimum 120 mm | TAK/NIE |
| 3. | Przesuw wzdłużny stołu roboczego | min. 230 mm | TAK/NIE |
| 4. | Kąt obrotu głowicy | 360 ° | TAK/NIE |
| 5. | Kąt obrotu sań | 360 ° | TAK/NIE |
| 6. | Powierzchnia robocza stołu | Minimum 620 mm – 190 mm | TAK/NIE |
| 7. | Prędkość ściernicy | Minimum 3600 obr/min | TAK/NIE |
| 8. | Wymiary transportowe | Nie większe niż- długość 2000 mm - szerokość 1300 mm - wysokość 1900 mm | TAK/NIE |
| 9. | Oprzyrządowanie | Przystawka do ostrzenia wierteł Przystawka do ostrzenia frezów palcowych Przystawka do ostrzenia frezów kształtowych Przystawka do ostrzenia noży tokarskich Przystawka do ostrzenia gwintowników | TAK/NIE |
| 10. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące od daty uruchomienia maszyny | TAK/NIE |
| 11. | Cena brutto za szlifierkę narzędziową | …....................................................................................................... |

| Producent | Model |
| --- | --- |

TABELA VI -  Gilotyna Strojarne Piesok NTE 2000 i – 6,3 E do modernizacji – 1 szt

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Parametr oczekiwany | Ocena spełniania wymagań |
| 1. | Układ sterowania | Wymiana na nowy | TAK/NIE |
| 2. | Noże | Wymiana na nowe z ustawieniem szczeliny | TAK/NIE |
| 3. | Sprzęgło | Regeneracja | TAK/NIE |
| 4. | Dodatkowe wyposażenie | Kątomierz pomiarowy Cyfrowy układ pomiarowy | TAK/NIE |
| 5. | Gwarancja | 24 miesiące od daty uruchomienia maszyny na nowe części | TAK/NIE |
| 6. | Cena brutto za modernizację gilotyny | ….......................................................................................... |

| Producent | Model |
| --- | --- |

Cena brutto za realizację całego zamówienia  - zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji wynosi ….......................................................................................zł (to jest C8 w tab.I + C7 w tab.II + C20 w tab.III + C8 w tab.IV + C11 w tab.V+ C6 w tab.VI )  ( słownie : …................................................................................................

…............................................................................................................................zł ).

- Oświadczamy ,że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty ,jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty .

- Oświadczamy ,że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń .

- Oświadczamy ,że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy,że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy ,że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu składania ofert.

- Oświadczamy ,że niniejsza oferta zawiera się na stronach nr od ______ do _______ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy ,że przewidujemy / nie przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części …............................................................................. .

- Oświadczamy ,że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy ,określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się ,w przypadku wyboru naszej oferty ,do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą ,na warunkach określonych w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ,w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ___________ kolejno ponumerowanych stronach .

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty :

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

- Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do : Imię i nazwisko

…........................................................................................................

Adres : …............................................................................................

Telefon …............................................ fax …....................................

__________________________________dnia ____ ____ 2011 roku

____________________________________

podpis osoby (osób uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy