„Projekt współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia  i Mazury na lata 2007-2013”

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty

wspólnej : ..........................................................................................................

Adres* :     ….......................................................................................................

Tel. :        ….......................................................................................................

Regon :    ….......................................................................................................

NIP :        ….......................................................................................................

Fax :        .. …....................................................................................................

na który zamawiający ma przesyłać korespondencję

W odpowiedzi na ogłoszenie Zespołu Szkół Nr1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie o przetargu nieograniczonym na  :                                                                                                          „ dostawę zestawów komputerowych i oprogramowania pracowni CAD/CAM/CNC ,  tokarki CNC , centrum frezarskiego CNC, komputera przenośnego oraz projektora multimedialnego z ekranem ”

- Oświadczamy ,że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  .

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ,zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy ,na następujących warunkach .

TABELA 1 – zestawy komputerowe  -szt 10

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Minimalny parametr | Opis spełniania wymagań |
| 1. | Typ | Komputer stacjonarny | TAK/NIE |
| 2. | Zastosowanie | Komputerowe wspomaganie wytwarzania ,służący do programowania obrabiarek sterowanych numerycznia CAD/CAM/CNC | TAK/NIE |
| 3. | Procesor | osiągający minimum 3848 pkt. w teście PASSMARK lub osiągający w teście organizacji BAPCo-SYSMark 2007 minimum 209 pkt | TAK/NIE |
| 4. | Pamięć RAM | Zgodna z parametrami płyty głównej pojemność minimum 2 GB z możliwością rozbudowy do 4GB | TAK/NIE |
| 5. | Płyta główna | Zgodna z oferowanym procesorem , zintegrowany układ sieciowy 10/100/1000Mbit oraz układ muzyczny zgodny ze standartem HD Audio minimum 1xPCI ,1xPCI-Express x16 1 złącze PCI-Expressx1 ilość złączy USB2.0 – 8 | TAK/NIE |
| 6. | HDD | Dysk twardy o pojemności minimum 250,0GB | TAK/NIE |
| 7. | Napęd optyczny | Multinagrywarka DVD Serial ATA obsługa nośników CD/CDRW/DV/DVD+/-RW oprogramowanie do nagrywania płyt CD i DVD nie będące częścią składową systemu operacyjnego oprogramowania w języku polskim | TAK/NIE |
| 8. | Karta dźwiękowa | Zintegrowana | TAK/NIE |
| 9. | Karta graficzna | Spełniająca wymogi zaproponowanego oprogramowania CAD/CAM/CNC | TAK/NIE |
| 10. | Obudowa | Obudowa ATX minimalna moc zasilacza 400W dwa złącza USB na frontowym panelu | TAK/NIE |
| 11. | Klawiatura | Klawiatura multimedialna ze złączem USB | TAK/NIE |
| 12. | Mysz | Mysz optyczna ze skrolem USB | TAK/NIE |
| 13. | Monitory | Monitor 19” formatu 4:3 Kąty patrzenia po 170 stopni czas reakcji matrycy minimum 5ms rozdzielczość 1280x1024 pikseli ,złącze VGA złącze pasujące do karty graficznej | TAK/NIE |
| 14. | Oprogramowanie | Microsoft Windows 7 PL 32-bit | TAK/NIE |
| 15. | Konfiguracja | Preinstalowany system Microsoft Windows 7 + oprogramowanie CAD/CAM/CNC | TAK/NIE |
| 16. | Wymagania dodatkowe | Uruchomienie sieci | TAK/NIE |
| 17. | Gwarancja | 24 miesiące od daty dostawy komputera w miejsce użytkowania | TAK/NIE |
| 18. | Cena brutto za dostawę 10 zestawów komputerowych | ….................................................................................. |

| Producent | Model |
| --- | --- |

TABELA II – Komputer przenośny – szt 1

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Minimalny parametr | Opis spełniania wymagań |
| 1. | Typ | Komputer przenośny | TAK/NIE |
| 2. | Zastosowanie | Komputerowe wspomaganie wytwarzania ,służące do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CAD/CAM/CNC | TAK/NIE |
| 3. | Procesor | dedykowany do pracy w komputerach przenośnych osiągający minimum 1964 pkt. w teście PASSMARK lub osiągający w teście organizacji BAPCo-SYSMark 2007 minimum 125 pkt. | TAK/NIE |
| 4. | Pamięć RAM | 4 GB | TAK/NIE |
| 5. | Płyta główna | Zgodna z oferowanym procesorem | TAK/NIE |
| 6. | HDD | Dysk twardy 250 GB SATA | TAK/NIE |
| 7. | Napęd optyczny | Napęd optyczny DVD+/-RW wbudowany w obudowie obsługa nośnik o średnicy 8 cm z dołączonym oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania | TAK/NIE |
| 8. | Karta dźwiękowa | Zintegrowana z HD Audio ,wbudowane głośniki stereo | TAK/NIE |
| 9. | Karta graficzna | Spełniająca wymogi zaproponowanego oprogramowania CAD/CAM/CNC | TAK/NIE |
| 10. | Opakowanie | Torba dwukomorowa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi | TAK/NIE |
| 11. | Klawiatura | Klawiatura pełnowymiarowa i/lub wydzielone pełnowymiarowe klawisze numeryczne w prawej części klawiatury | TAK/NIE |
| 12. | Mysz | Mysz optyczna dedykowana do laptopa minimum 2 przyciski +rolka ,interfejs USB | TAK/NIE |
| 13. | Monitory | Ekran : 15,4”-16” ,rozdzielczość 1366x768 | TAK/NIE |
| 14. | Dodatkowe wymagania | Karta sieciowa :10/100Mbit/s(RJ-45) bateria :6-cell ,Li-Ion ,łączny czas pracy baterii min.2 godz. obsługa kart SD,MMC,Memory Stick ( dopuszcza się zewnętrzne na USB) Porty/złącza : złącze RJ-45(podłączenie sieci lokalnej ) ,min.3xUSB(2.0) VGA(D-Sub),gniazdo mikrofonowe ,gniazdo słuchawkowe Łączność bezprzewodowa :Wireless 80211 b/g/n (dedykowany przełącznik umożliwiający włączenie/wyłączenie łączności bezprzewodowej) | TAK/NIE |
| 15. | Oprogramowanie | Microsoft Windows 7 PL 32-bit Pakiet biurowy Microsoft Office 2010 zawierający WORD ,EXCEL , POWER POINT | TAK/NIE |
| 16. | Konfiguracja | Preinstalowany system Microsoft Windows 7 + pakiet biurowy + oprogramowanie CAD/CAM/CNC | TAK/NIE |
| 17. | Wsparcie | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany przez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta .Załączony nośnik ze sterownikami | TAK/NIE |
| 18. | Gwarancja | 24 miesiące od daty dostawy komputera w miejsce użytkowania | TAK/NIE |
| 19. | Cena brutto za komputer przenośny | ….................................................................................... |

| Producent | Model |
| --- | --- |

TABELA III– Projektor multimedialny – szt 1

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Minimalny parametr | Opis spełniania wymagań |
| 1. | Rozdzielczość | XGA | TAK/NIE |
| 2. | Jasność | Jasność nie mniej niż 2000 ANSI lumen | TAK/NIE |
| 3. | Kontrast | Kontrast nie mniej niż 1500:1 | TAK/NIE |
| 4. | Ekran | Ekran na stojaku proporcje 3:4 szerokość minimum 170 cm | TAK/NIE |
| 5. | Gwarancja | 36 miesięcy od daty dostawy projektora w miejsce użytkowania | TAK/NIE |
| 6. | Cena brutto za projektor multimedialny | …....................................................................... |

| Producent | Model |
| --- | --- |

TABELA IV – Oprogramowanie edukacyjne    - 1 szt

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Oczekiwany parametr | Opis spełniania wymagań |
| 1. | Moduł projektowania CAD | Zestaw CAD-edukacja lub równoważny wraz z przeszkoleniem 4 osób | TAK/NIE |
| 2. | Moduł wytwarzania CAM | Zestaw CAM-edukacja lub równoważny wraz z przeszkoleniem 4 osób | TAK/NIE |
| 3. | Moduł CNC | System ZERO-OSN lub równoważny oraz zgodny z ISO wraz z przeszkoleniem 4 osób | TAK/NIE |
| 4. | Konfiguracja | Zapewnia asocjatywną współpracę modułów projektowania CAD i wytwarzania CAM , Pozwala na projektowanie procesu technologicznego dla tokarki i frezarki , Symuluje prace maszyny CNC dla tokarki i frezarki. | TAK/NIE |
| 5. | Inne moduły | Moduły umożliwiające naukę doboru dla projektowanego procesu technologicznego obrabiarki ,osprzętu ,narzędzi skrawających ,parametrów obróbki . | TAK/NIE |
| 6. | Pozostałe wymagania | Generuje uniwersalny kod ISO, Generuje kody sterujące obrabiarkami zapewniając pełną kompatybilność ze sterownikami maszyn poprzez specjalizowany postprocesor osobny dla tokarki CNC i frezarki CNC, Posiada materiały dydaktyczne w języku polskim( w tym zadania i ćwiczenia dla ucznia) Jest popularny w szkołach technicznych (minimum 200 zarejestrowanych szkół), Posiada pełną wersję oprogramowania dla uczniów i nauczyciela z możliwością wykorzystania poza szkołą , | TAK/NIE |
| 7. | Obsługiwane systemy operacyjne | Pracuje na komputerach PC z systemem operacyjnym Windows 7 i XP. | TAK/NIE |
| 8. | Gwarancja | Bezterminowa | TAK/NIE |
| 9. | Cena brutto za oprogramowanie edukacyjne | …................................................................................................. |

| Producent | Model |
| --- | --- |

TABELA V -  Tokarka numeryczna – 1 szt

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr techniczny | Parametr oczekiwany | Opis spełniania wymagań |
|  | Przejazdy |  |  |
| 1. | Przejazd w osi X | 200-220 mm | TAK/NIE |
| 2. | Przejazd w osi Z | 350-400 mm | TAK/NIE |
| 3. | Maksymalna średnica toczenia | min. 170 mm | TAK/NIE |
| 4. | Maksymalna długość toczenia | min. 350 mm | TAK/NIE |
|  | Wrzeciono |  |  |
| 5. | Końcówka wrzeciona | A2-5 | TAK/NIE |
| 6. | Moc silnika wrzeciona | 10-13 kW | TAK/NIE |
| 7. | Przelot wrzeciona | Minimum 40 mm | TAK/NIE |
| 8. | Obroty wrzeciona | 5000-6000 obr/min | TAK/NIE |
| 9. | Uchwyt hydrauliczny | 150 mm(6”) | TAK/NIE |
|  | Pozycjonowanie |  |  |
| 10. | Dokładność pozycjonowania | Minimum +/-0,005 mm | TAK/NIE |
| 11. | Powtarzalność pozycjonowania | Minimum +/-0,003 mm | TAK/NIE |
|  | Wymiary gabarytowe |  |  |
| 12. | Maksymalne wymiary(szer.xdługxwysokość) | 1800 x2500 x2100 | TAK/NIE |
| 13. | Waga | Max.2500 kg | TAK/NIE |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 14. | Sterowanie w języku polskim | Tak | TAK/NIE |
| 15. | Konik z pinolą hydrauliczną lub konik z wbudowanym kłem obrotowym przesuwanym hydraulicznie na prowadnicach tocznych | Tak | TAK/NIE |
| 16. | Dialogowe wsparcie programowania | Tak | TAK/NIE |
| 17. | Port USB | Tak | TAK/NIE |
| 18. | Pompa chłodziwa i zbiornik | Tak | TAK/NIE |
| 19. | Automatyczna sonda narzędziowa | Tak | TAK/NIE |
| 20. | Głowica narzędziowa | VDI40,minimum 10 pozycji | TAK/NIE |
| 21. | Panel sterujący taki sam jak na obrabiarce umożliwiający programowanie poza obrabiarką. Panel sterujący umożliwia programowanie frezarek i tokarek oferowanego producenta | Tak | TAK/NIE |
| 22. | Oprzyrządowanie | 2 oprawki VDI40 B2 1 nóż tokarski DDJNR 2525M1504 10 płytek skrawających DNMG 1 nóż tokarski KGMR 2525M-3T20 10 płytek skrawających GMM3020-020MW 1 oprawka na tulejki zaciskowe ER32 | TAK/NIE |
| 23. | Dodatkowe wymagania | Instalacja ,uruchomienie i szkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi maszyny | TAK/NIE |
| 24. | Gwarancja | 24 miesiące od daty uruchomienia maszyny | TAK/NIE |
| 25. | Cena brutto za tokarkę numeryczną | …....................................................................................................... |

| Producent | Model |
| --- | --- |

TABELA VI -  Centrum frezarskie – 1 szt

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr techniczny | Parametr oczekiwany | Ocena spełniania wymagań |
|  | Przejazdy |  |  |
| 1. | Przejazd w osi X | 400-600 mm | TAK/NIE |
| 2. | Przejazd w osi Y | 300-420 mm | TAK/NIE |
| 3. | Przejazd w osi Z | 250-520 mm | TAK/NIE |
|  | Stół roboczy |  |  |
| 4. | Długość robocza stołu | 700-800 mm | TAK/NIE |
| 5. | Szerokość robocza stołu | 300-420 mm | TAK/NIE |
| 6. | Obciążenie stołu minimum | 200 kg | TAK/NIE |
| 7. | Szerokość rowków | 16 mm | TAK/NIE |
|  | Wrzeciono |  |  |
| 8. | Stożek wrzeciona | CT40 lub ISO40(7/24) | TAK/NIE |
| 9. | Moc silnika wrzeciona | 5-7,5 kW | TAK/NIE |
| 10. | Maksymalny moment obrotowy | Minimum 40 Nm | TAK/NIE |
| 11. | Obroty wrzeciona maksymalne | 5000-8000 obr/min | TAK/NIE |
|  | Pozycjonowanie |  |  |
| 12. | Dokładność pozycjonowania | Minimum +/-0,005 mm | TAK/NIE |
| 13. | Powtarzalność pozycjonowania | Minimum +/-0,003 mm | TAK/NIE |
|  | Wymiary gabarytowe |  |  |
| 14. | Maksymalne wymiary(szer.xdług.xwysokość) | 1800 x 1800 x 2100 | TAK/NIE |
| 15. | Waga | Max.2500 kg | TAK/NIE |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 16. | Sterowanie w języku polskim | Tak | TAK/NIE |
| 17. | Magazyn narzędzi | Minimum 10 pozycji | TAK/NIE |
| 18. | Makroinstrukcje | Tak | TAK/NIE |
| 19. | Funkcja skalowania i obrotu | Tak | TAK/NIE |
| 20. | Orientacja wrzeciona | Tak | TAK/NIE |
| 21. | Bezprzewodowe sondy do pomiaru detalu i narzędzia | Tak | TAK/NIE |
| 22. | Dialogowe wsparcie programowania | Tak | TAK/NIE |
| 23. | Port USB | Tak | TAK/NIE |
| 24. | Pompa chłodziwa | Tak | TAK/NIE |
| 25. | Trzpienie zaciągowe do oprawek | Min 10 szt | TAK/NIE |
| 26.. | Panel sterujący taki sam jak na obrabiarce umożliwiający programowanie poza obrabiarką. Panel sterujący umożliwia programowanie frezarek i tokarek oferowanego producenta | Tak | TAK/NIE |
| 27. | Oprzyrządowanie | 1 frez trzpieniowy  25 na płytki LMNX 10 płytek LMNX 1 uchwyt SK40 do freza trzpieniowego 3 uchwyty SK40 na tulejki zaciskowe ER 32 1 zestaw tulejek zaciskowych ER32 (18 sztuk) 1 klucz do mocowania tulejek ER32 1 frez palcowy fi 5 do HRc50 1 frez palcowy fi10 do HRc50 1 frez palcowy fi 8 do HRc50 1 imadło maszynowe precyzyjne 125x150 z kompletem łap mocujących | TAK/NIE |
| 28. | Dodatkowe wymagania | Instalacja ,uruchomienie i szkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi maszyny | TAK/NIE |
| 29. | Gwarancja | 24 miesiące od daty uruchomienia maszyny | TAK/NIE |
| 30. | Cena brutto za centrum frezarskie | ….......................................................................................... |

| Producent | Model |
| --- | --- |

Cena brutto za realizację całego zamówienia  - zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji wynosi ….......................................................................................zł (to jest C18 w tab.I + C19 w tab.II + C6 w tab.III + C9 w tab.IV + C25 w tab.V+ C30 w tab.VI )  ( słownie : …................................................................................................

…............................................................................................................................zł ).

- Oświadczamy ,że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty ,jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty .

- Oświadczamy ,że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń .

- Oświadczamy ,że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy,że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy ,że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu składania ofert.

- Oświadczamy ,że niniejsza oferta zawiera się na stronach nr od ______ do _______ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy ,że przewidujemy / nie przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części …............................................................................. .

- Oświadczamy ,że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy ,określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się ,w przypadku wyboru naszej oferty ,do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą ,na warunkach określonych w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ,w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ___________ kolejno ponumerowanych stronach .

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty :

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

- Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do :     Imię i nazwisko

…........................................................................................................

Adres : …............................................................................................

Telefon …............................................ fax …....................................

__________________________________dnia ____ ____ 2011 roku

____________________________________

podpis osoby (osób uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy