„Projekt współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia  i Mazury na lata 2007-2013”

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

TABELA 1 – spawarka inwerterowa TIG AC/DC   -szt 1

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
|  | Parametr | Parametr oczekiwany |
| 1. | Procesy spawalnicze | MMA ,TIG AC ,TIG DC ,TIG z pulsem |
| 2. | Zasilanie | 230/1/50-60 |
| 3. | Prąd spawania/napięcie/cykl pracy | 200A/18V/40% 170A/17V/60%, |
| 4. | Zakres prądu | 6-200A |
| 5. | Oprzyrządowanie | Uchwyt TIG minimum 4 m Uchwyt masowy min. 3 m Uchwyt elektrodowy min.3 m Reduktor – AG/CO2 Przyłbica spawalnicza samościemniająca |
| 6. | Normy bezpieczeństwa i niezawodności | IEC 974-1 ,ROHS ,CE |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące od daty dostawy w miejsce użytkowania |

TABELA II – Półautomat spawalniczy MIG/MAG – szt 1

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
|  | Parametr | Parametr oczekiwany |
| 1. | Zasilanie | 400 V 50 Hz/25 A |
| 2. | Cykl pracy/ prąd spawania | 35% 300 A 60% 225 A |
| 3. | Podajnik | 4-rolkowy |
| 4. | Zakres prądu spawania | 35-330 A |
| 5. | Oprzyrządowanie | Uchwyt spawalniczy o długości minimum 4 m Uchwyt spawalniczy do aluminium o długości minimum 4 m Rolki do drutu rdzeniowego - 1,0-1,2 Rolki do stali – 0,8 – 1,0 - 1,0 - 1,2 Rolki do aluminium – 1,0 – 1,2 Reduktor – AR/CO2 Przyłbica spawalnicza samościemniajaca |
| 6. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące od daty dostawy w miejsce użytkowania |

TABELA III– Urządzenie do cięcia plazmą z kompresorem– szt 1

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
|  | Parametr | Parametr oczekiwany |
|  | Urządzenie do cięcia plazmą |  |
| 1. | Prąd spawania/Napięcie/Cykl pracy | 60A/40% 40A/100% |
| 2. | Zasilanie | 400/3/50-60 |
| 3. | Zakres cięcia | Minimum 25 mm |
| 4. | Przepływ | 130 litrów /minutę , +/- 20% przy ciśnieniu 5,0 bar |
| 5. | Ciśnienie robocze | 6,0 bar |
| 6. | Zakres prądu | 20-60 A |
| 7. | Oprzyrządowanie | Uchwyt minimum 7,5 m Uchwyt masy minimum 3 m Zestaw części zamiennych |
|  | Kompresor do plazmy |  |
| 8. | Typ zbiornika | Mobilny |
| 9. | Pojemność zbiornika | Minimum 100 l |
| 10. | Liczba cylindrów | Minimum 2 |
| 11. | Ilość stopni sprężania | Minimum 1 |
| 12. | Wydajność teoretyczna | Minimum 320 l/minutę (ssanie) |
| 13. | Wydajność efektywna | Minimum 220 l/minutę przy nadciśnieniu 7 bar |
| 14. | Maksymalna moc silnika | Minimum 2,2 kW |
| 15. | Napięcie zasilania | 400 V |
| 16. | Ciśnienie nominalne | 10 bar |
| 17. | Obroty na wale sprężarki | Minimum 1570 |
| 18. | Oprzyrządowanie | 1 manometr – ciśnienie w zbiorniku 1 manometr – ciśnienie wyjściowe po redukcji Chłodnica wylotowa sprężonego powietrza Wyłącznik ciśnieniowy z odciążającym zaworem rozruchowym |
| 19. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące od daty dostawy urządzenia w miejsce użytkowania |

TABELA IV – Palenisko gazowe – 2 szt

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
|  | Parametr | Parametr oczekiwany |
| 1. | Rodzaj gazu | Propan -butan |
| 2. | Temperatura robocza | 1200 ° C |
| 3. | Rodzaj wyłożenia ogniotrwałego | Spieki korundowe |
| 4. | Zużycie gazu | Około 2,5 kg/h |
| 5. | Palnik | 2 szt |
| 6. | Oprzyrządowanie | Reduktor propan -butan Przewody minimum 3 m Stolik Okap szerokość minimum 1,7 m z wentylatorem wyciągowym |
| 7. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące od daty dostawy urządzenia w miejsce użytkowania |

TABELA V -  Szlifierka narzędziowa – 1 szt

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
|  | Parametr techniczny | Parametr oczekiwany |
| 1. | Przesuw poprzeczny sań | Minimum 180 mm |
| 2. | Wartość pionowej regulacji głowicy | Minimum 120 mm |
| 3. | Przesuw wzdłużny stołu roboczego | min. 230 mm |
| 4. | Kąt obrotu głowicy | 360 ° |
| 5. | Kąt obrotu sań | 360 ° |
| 6. | Powierzchnia robocza stołu | Minimum 620 mm – 190 mm |
| 7. | Prędkość ściernicy | Minimum 3600 obr/min |
| 8. | Wymiary transportowe | Nie większe niż - długość 2000 mm - szerokość 1300 mm - wysokość 1900 mm |
| 9. | Oprzyrządowanie | Przystawka do ostrzenia wierteł Przystawka do ostrzenia frezów palcowych Przystawka do ostrzenia frezów kształtowych Przystawka do ostrzenia noży tokarskich Przystawka do ostrzenia gwintowników |
| 10. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące od daty uruchomienia maszyny |

TABELA VI -  Gilotyna Strojarne Piesok NTE 2000 i – 6,3 E do modernizacji – 1 szt

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
|  | Parametr | Parametr oczekiwany |
| 1. | Układ sterowania | Wymiana na nowy |
| 2. | Noże | Wymiana na nowe z ustawieniem szczeliny |
| 3. | Sprzęgło | Regeneracja |
| 4. | Dodatkowe wyposażenie | Kątomierz pomiarowy Cyfrowy układ pomiarowy |
| 5. | Gwarancja | 24 miesiące od daty uruchomienia maszyny na nowe części |