„Projekt współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia  i Mazury na lata 2007-2013”

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

TABELA 1 – zestawy komputerowe  -szt 10

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
|  | Parametr | Minimalny parametr |
| 1. | Typ | Komputer stacjonarny |
| 2. | Zastosowanie | Komputerowe wspomaganie wytwarzania,służący do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CAD/CAM/CNC |
| 3. | Procesor | osiągający minimum 3848 pkt. w teście PASSMARK lub osiągający w teście organizacji BAPCo – SYSMARK 2007 minimum 209 pkt, |
| 4. | Pamięć RAM | Zgodna z parametrami płyty głównej pojemność minimum 2GB z możliwością rozbudowy do 4 GB |
| 5. | Płyta główna | Zgodna z oferowanym procesorem , zintegrowany układ sieciowy 10/100/1000Mbit oraz układ muzyczny zgodny ze standartem HD Audio minimum 1xPCI ,1xPCI-Express x16 1 złącze PCI-Expressx1 ilość złączy USB2.0 – 8 |
| 6. | HDD | Dysk twardy o pojemności minimum 250,0GB |
| 7. | Napęd optyczny | Multinagrywarka DVD Serial ATA obsługa nośników CD/CDRW/DV/DVD+/-RW oprogramowanie do nagrywania płyt CD i DVD nie będące częścią składową systemu operacyjnego oprogramowania w języku polskim |
| 8. | Karta dźwiękowa | Zintegrowana |
| 9. | Karta graficzna | Spełniająca wymogi zaproponowanego oprogramowania CAD/CAM/CNC |
| 10. | Obudowa | Obudowa ATX minimalna moc zasilacza 400W dwa złącza USB na frontowym panelu |
| 11. | Klawiatura | Klawiatura multimedialna ze złączem USB |
| 12. | Mysz | Mysz optyczna ze skrolem USB |
| 13. | Monitory | Monitor 19” formatu 4:3 Kąty patrzenia po 170 stopni czas reakcji matrycy minimum 5ms rozdzielczość 1280x1024 pikseli ,złącze VGA złącze pasujące do karty graficznej |
| 14. | Oprogramowanie | Microsoft Windows 7 PL 32-bit |
| 15. | Konfiguracja | Preinstalowany system Microsoft Windows 7 + oprogramowanie CAD/CAM/CNC |
| 16. | Dodatkowe wymagania | Uruchomienie sieci |
| 17. | Gwarancja | 24 miesięcy od daty dostawy zestawu komputerowego w miejsce użytkowania |

TABELA II – Komputer przenośny – szt 1

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
|  | Parametr | Minimalny parametr |
| 1. | Typ | Komputer przenośny |
| 2. | Zastosowanie | Komputerowe wspomaganie wytwarzania ,służące do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CAD/CAM/CNC |
| 3. | Procesor | Dedykowany do pracy w komputerach przenośnych osiągający minimum 1964 pkt. w teście PASSMARK lub osiągający w teście organizacji BAPCo -SYSMark 2007 minimum 125 pkt, |
| 4. | Pamięć RAM | 4 GB |
| 5. | Płyta główna | Zgodna z oferowanym procesorem |
| 6. | HDD | Dysk twardy 250 GB SATA |
| 7. | Napęd optyczny | Napęd optyczny DVD+/-RW wbudowany w obudowie obsługa nośnik o średnicy 8 cm z dołączonym oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania |
| 8. | Karta dźwiękowa | Zintegrowana z HD Audio ,wbudowane głośniki stereo |
| 9. | Karta graficzna | Spełniająca wymogi zaproponowanego oprogramowania CAD/CAM/CNC |
| 10. | Opakowanie | Torba dwukomorowa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi |
| 11. | Klawiatura | Klawiatura pełnowymiarowa i/lub wydzielone pełnowymiarowe klawisze numeryczne w prawej części klawiatury |
| 12. | Mysz | Mysz optyczna dedykowana do laptopa minimum 2 przyciski +rolka ,interfejs USB |
| 13. | Monitory | Ekran : 15,4”-16” ,rozdzielczość 1366x768 |
| 14. | Dodatkowe wymagania | Karta sieciowa :10/100Mbit/s(RJ-45) bateria :6-cell ,Li-Ion ,łączny czas pracy baterii min.2 godz. obsługa kart SD,MMC,Memory Stick ( dopuszcza się zewnętrzne na USB) Porty/złącza : złącze RJ-45(podłączenie sieci lokalnej ) ,min.3xUSB(2.0) VGA(D-Sub),gniazdo mikrofonowe ,gniazdo słuchawkowe Łączność bezprzewodowa :Wireless 80211 b/g/n (dedykowany przełącznik umożliwiający włączenie/wyłączenie łączności bezprzewodowej) |
| 15. | Oprogramowanie | Microsoft Windows 7 PL 32-bit Pakiet biurowy Microsoft Office 2010 zawierający WORD ,EXCEL , POWER POINT |
| 16. | Konfiguracja | Preinstalowany system Microsoft Windows 7 + pakiet biurowy + oprogramowanie CAD/CAM/CNC |
| 17. | Wsparcie | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany przez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta .Załączony nośnik ze sterownikami |
| 18. | Gwarancja | 24 miesiące od daty dostawy komputera w miejsce użytkowania |

TABELA III– Projektor multimedialny – szt 1

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
|  | Parametr | Minimalny parametr |
| 1. | Rozdzielczość | XGA |
| 2. | Jasność | Jasność nie mniej niż 2000 ANSI lumen |
| 3. | Kontrast | Kontrast nie mniej niż 1500:1 |
| 4. | Ekran | Ekran na stojaku proporcje 3:4 szerokość minimum 170 cm |
| 5. | Gwarancja | 36 miesięcy od daty dostawy projektora w miejsce użytkowania |

TABELA IV – Oprogramowanie edukacyjne    - 1 szt

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
|  | Parametr | Oczekiwany parametr |
| 1. | Moduł projektowania CAD | Zestaw CAD-edukacja lub równoważny wraz z przeszkoleniem 4 osób |
| 2. | Moduł wytwarzania CAM | Zestaw CAM-edukacja lub równoważny wraz z przeszkoleniem 4 osób |
| 3. | Moduł CNC | System ZERO-OSN lub równoważny oraz zgodny z ISO wraz z przeszkoleniem 4 pracowników |
| 4. | Konfiguracja | Zapewnia asocjatywną współpracę modułów projektowania CAD i wytwarzania CAM , Pozwala na projektowanie procesu technologicznego dla tokarki i frezarki , Symuluje prace maszyny CNC dla tokarki i frezarki. |
| 5. | Inne moduły | Moduły umożliwiające naukę doboru dla projektowanego procesu technologicznego obrabiarki ,osprzętu ,narzędzi skrawających ,parametrów obróbki . |
| 6. | Pozostałe wymagania | Generuje uniwersalny kod ISO, Generuje kody sterujące obrabiarkami zapewniając pełną kompatybilność ze sterownikami maszyn poprzez specjalizowany postprocesor osobny dla tokarki CNC i frezarki CNC, Posiada materiały dydaktyczne w języku polskim( w tym zadania i ćwiczenia dla ucznia) Jest popularny w szkołach technicznych (minimum 200 zarejestrowanych szkół), Posiada pełną wersję oprogramowania dla uczniów i nauczyciela z możliwością wykorzystania poza szkołą , |
| 7. | Obsługiwane systemy operacyjne | Pracuje na komputerach PC z systemem operacyjnym Windows 7 i XP. |
| 8. | Gwarancja | Bezterminowa |

TABELA V -  Tokarka numeryczna – 1 szt

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
|  | Parametr techniczny | Parametr oczekiwany |
|  | Przejazdy |  |
| 1. | Przejazd w osi X | 200-220 mm |
| 2. | Przejazd w osi Z | 350-400 mm |
| 3. | Maksymalna średnica toczenia | min. 170 mm |
| 4. | Maksymalna długość toczenia | min. 350 mm |
|  | Wrzeciono |  |
| 5. | Końcówka wrzeciona | A2-5 |
| 6. | Moc silnika wrzeciona | 10-13 kW |
| 7. | Przelot wrzeciona | Minimum 40 mm |
| 8. | Obroty wrzeciona | 5000-6000 obr/min |
| 9. | Uchwyt hydrauliczny | 150 mm(6”) |
|  | Pozycjonowanie |  |
| 10. | Dokładność pozycjonowania | Minimum +/-0,005 mm |
| 11. | Powtarzalność pozycjonowania | Minimum +/-0,003 mm |
|  | Wymiary gabarytowe |  |
| 12. | Maksymalne wymiary | Maksymalne wymiary transportowe |
| 13. | Waga | Max.2500 kg |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |
| 14. | Sterowanie w języku polskim | Tak |
| 15. | Konik z pinolą hydrauliczną | Tak |
| 16. | Dialogowe wsparcie programowania | Tak |
| 17. | Port USB | Tak |
| 18. | Pompa chłodziwa i zbiornik | Tak |
| 19. | Automatyczna sonda narzędziowa | Tak |
| 20. | Głowica narzędziowa | VDI40,minimum 10 pozycji |
| 21. | Panel sterujący taki sam jak na obrabiarce umożliwiający programowanie poza obrabiarką. Panel sterujący umożliwia programowanie frezarek i tokarek oferowanego producenta | Tak |
| 22. | Oprzyrządowanie | 2 oprawki VDI40 B2 1 nóż tokarski DDJNR 2525M1504 10 płytek skrawających DNMG 1 nóż tokarski KGMR 2525M-3T20 10 płytek skrawających GMM3020-020MW 1 oprawka na tulejki zaciskowe ER32 |
| 23. | Dodatkowe wymagania | Instalacja ,uruchomienie i szkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi maszyny |
| 24. | Gwarancja | 24 miesiące od daty uruchomienia maszyny |

TABELA VI -  Centrum frezarskie – 1 szt

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
|  | Parametr techniczny | Parametr oczekiwany |
|  | Przejazdy |  |
| 1. | Przejazd w osi X | 400-500 mm |
| 2. | Przejazd w osi Y | 300-400 mm |
| 3. | Przejazd w osi Z | 250-300 mm |
|  | Stół roboczy |  |
| 4. | Długość robocza stołu | 700-800 mm |
| 5. | Szerokość robocza stołu | 300-400 mm |
| 6. | Obciążenie stołu minimum | 200 kg |
| 7. | Szerokość rowków | 16 mm |
|  | Wrzeciono |  |
| 8. | Stożek wrzeciona | CT40 |
| 9. | Moc silnika wrzeciona | 5-7 kW |
| 10. | Maksymalny moment obrotowy | Minimum 40 Nm |
| 11. | Obroty wrzeciona | 5000-6000 obr/min |
|  | Pozycjonowanie |  |
| 12. | Dokładność pozycjonowania | Minimum +/-0,005 mm |
| 13. | Powtarzalność pozycjonowania | Minimum +/-0,003 mm |
|  | Wymiary gabarytowe |  |
| 14. | Maksymalne wymiary | Maksymalne wymiary transportowe |
| 15. | Waga | Max.2500 kg |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |
| 16. | Sterowanie w języku polskim | Tak |
| 17. | Magazyn narzędzi | Minimum 10 pozycji |
| 18. | Makroinstrukcje | Tak |
| 19. | Funkcja skalowania i obrotu | Tak |
| 20. | Orientacja wrzeciona | Tak |
| 21. | Bezprzewodowe sondy do pomiaru detalu i narzędzia | Tak |
| 22. | Dialogowe wsparcie programowania | Tak |
| 23. | Port USB | Tak |
| 24. | Pompa chłodziwa | Tak |
| 25. | Trzpienie zaciągowe do oprawek | Min 10 szt |
| 26. | Panel sterujący taki sam jak na obrabiarce umożliwiający programowanie poza obrabiarką. Panel sterujący umożliwia programowanie frezarek i tokarek oferowanego producenta | Tak |
| 27. | Oprzyrządowanie | 1 frez trzpieniowy  25 na płytki LMNX 10 płytek LMNX 1 uchwyt SK40 do freza trzpieniowego 3 uchwyty SK40 na tulejki zaciskowe ER 32 1 zestaw tulejek zaciskowych ER32 (18 sztuk) 1 klucz do mocowania tulejek ER32 1 frez palcowy fi 5 do HRc50 1 frez palcowy fi 10 do HRc50 1 frez palcowy fi 8 do HRc50 1 imadło maszynowe precyzyjne 125x150 z kompletem łap mocujących |
| 28. | Dodatkowe wymagania | Instalacja ,uruchomienie i szkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi maszyny |
| 29. | Gwarancja | 24 miesiące od daty uruchomienia maszyny |