Szczytno ,dnia 25.05.2011 r

Treść zapytania oraz wyjaśnienie dotyczące zapisów  Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

dotyczy postępowania na dostawę  zestawów komputerowych i oprogramowania pracowni CAD/CAM/CNC ,tokarki CNC ,centrum frezarskiego CNC, komputera przenośnego oraz projektora multimedialnego z ekranem .

Pytanie nr 1 :

Pytanie dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tokarki CNC oraz frezarki CNC w zakresie parametru technicznego  - wymiarów gabarytowych :

Prosimy o podanie jakie są maksymalne wymiary transportowe wyżej wymienionych maszyn ,o ile te parametry są dla Państwa istotne .

Odpowiedź :                                                                                                                                 Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 tabela V,pkt 12 ,który otrzymuje brzmienie :

| 12 | Maksymalne rozmiary (szer.xdług.x wysokość) | 1800 x 2500 x 2100 |
| --- | --- | --- |

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 tabela VI ,pkt 14 ,który otrzymuje brzmienie :

| 14 | Maksymalne rozmiary (szer.xdług.x wysokość) | 1800 x 1800 x 2100 |
| --- | --- | --- |

Pytanie nr 2 :

Pytanie dotyczące szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tokarki CNC w zakresie parametrów technicznych  :

- przejazd w osi X  -  czy dopuszczalny jest przejazd 165 mm ,

- moc silnika wrzeciona  -czy dopuszczalna jest moc 7,5 kW ,

- głowica narzędziowa - czy dopuszczalna jest głowica VDI20 12 pozycyjna bądź VDI30 8 -pozycyjna ,

Odpowiedź : zamawiający nie dopuszcza zmian w tych parametrach.

Pytanie dotyczące szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia centrum frezarskiego CNC w zakresie parametrów technicznych  :

- przejazdy w osiach X/Y/Z – czy dopuszczalne są wartości odpowiednio 600/420/520 ,

- szerokość robocza stołu – czy dopuszczalna jest szerokośc wynosząca 420 mm ,

- szerokość rowków stołu roboczego ,czy dopuszczalne są rowki 3x18x125 (liczba x szer. x odległ.)

- stożek wrzeciona – czy dopuszczalny jest ISO40 (7/24) ,

- moc silnika wrzeciona ,czy dopuszczalne jest wrzeciono o mocy 7,5 kW ,

- obroty wrzeciona ,czy dopuszczalne jest wrzeciono o obrotach 60-8000 obr/min ,

- dokładności pozycjonowania ,czy dopuszczalne są +/-0,02 mm ,

- powtarzalności pozycjonowania ,czy dopuszczalna jest 0,008 mm ,

- waga , czy dopuszczalna jest 5500kg brutto .

Odpowiedź : zamawiający nie dopuszcza zmian w parametrach : szerokość rowków stołu roboczego, dokładność pozycjonowania ,powtarzalność pozycjonowania i waga .

Odnośnie pozostałych parametrów z zapytania zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 tabela VI,pkt 1,2,3,5,8,9,11, ,który otrzymuje brzmienie :

| 1. | Przejazd w osi X | 400-600 mm |
| --- | --- | --- |
| 2. | Przejazd w osi Y | 300-420 mm |
| 3. | Przejazd w osi Z | 250-520 mm |
| 5. | Szerokość robocza stołu | 300-420 mm |
| 8. | Stożek wrzeciona | CT40 lub ISO40 (7/24) |
| 9. | Moc silnika wrzeciona | 5-7,5 kW |
| 11 | Obroty wrzeciona maksymalne | 5000-8000 obr/min |

Pytanie nr 3:

Pytanie dotyczące szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tokarki CNC w zakresie parametrów technicznych  :

- końcówka wrzeciona  ,czy zamawiający dopuszcza końcówkę cylindryczną ,

- konik z pinolą hydrauliczną ,czy zamawiający dopuszcza konika z wbudowanym kłem obrotowym przesuwanym hydraulicznie na prowadnicach tocznych ,

- głowica narzędziowa ,czy czy dopuszczalna jest głowica VDI30 ,minimum 10 pozycji,

Odpowiedź :

Zamawiający nie dopuszcza zmian w parametrach : końcówka wrzeciona ,głowica narzędziowa .

Odnośnie parametru konik z pinolą hydrauliczną zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 tabela V,pkt 15 ,który otrzymuje brzmienie :

| 15 | konik z pinolą hydrauliczną lub konik z wbudowanym kłem obrotowym przesuwanym hydraulicznie na prowadnicach tocznych | Tak |
| --- | --- | --- |

Pytanie dotyczące szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia centrum frezarskiego CNC w zakresie parametrów technicznych  :

- stożek wrzeciona ,czy dopuszczalny jest stożek wrzeciona BT30 .

Odpowiedź : zamawiający nie dopuszcza zmian w tym parametrze .

Dyrektor Szkoły

Fiebig Elżbieta